## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 19 de 2015 V2
1
1
08/05/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
08/05/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 18/15
El miércoles se entregó el transformador 500/150 de MA5.
El jueves frente a solicitud de CAMMESA se exporto generación hidráulica en modalidad devolución frente a una emergencia del sistema Argentino.
El despacho fue con térmico hasta APR para mantener cota en SG en 34.5 m y río Negro fuera de servicio
Durante la semana se produjeron precipitaciones en ambas cuencas de interés aunque en la del río Negro no se produjeron aportes. En SG se produjo un aumento cercano a los 1000 m3/s.
La demanda sufrió un aumento brusco de 2GWh diarios debido a algún día de bajas temperaturas aunque a nivel semanal la demanda no creció significativamente.

## Slide 4: Perspectivas para la semana próxima N° 19/15
Existen lluvias previstas para el domingo y lunes en la cuenca alta de Salto Grande. Los mismos han ido variando de cantidad y localización durante la semana.
No existen pronósticos de precipitaciones para el río Negro por 15 días adicionales.
Las temperaturas previstas para la semana entrante son levemente inferiores que las producidas en la presente semana.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO (jueves)
Cabe destacar que al no utilizar la central Terra no se podrá recuperar la cota de Palmar salvo por aportes propios, vista la situación de escurrimientos se mantendrá la cota en Palmar.
En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho :
  Auto despachados.
  Motores de Central Batlle a pleno
  Generación distribuida convocable
  PTA a pleno
  APR para cotas de Palmar y Salto Grande
  Palmar hasta pleno con cota objetivo 39.1 m.
  Salto hasta pleno para cota 34.1 m.

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
08/05/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (viernes)

## Slide 8: Datos globales semanales (viernes) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
Despacho por seguridad
Palmar por control de Tensión y Terra y Bay pro seguridad

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Previsión de generación eólica en base de datos del viernes 3/4

## Slide 13: Semana próxima
13
08/05/2015
13

## Slide 14: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 15: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (VIERNES)

## Slide 16: Acumulados precipitaciones 5 días INMET y CPTEC

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 18: Programación semanal 2015-19
18
08/05/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 4 por 2, semanas, luego 3
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.4 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 20: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 21: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, estacional vigente

## Slide 24: Mediano plazo, estacional propuesta

## Slide 25: Caso libre

## Slide 27: Ídem anterior pero con Motores, PTA y APR forzados

## Slide 29: SIMSEE

## Slide 30: Caso libre con cota mínima en Palmar 37,3m, sin vertido en Terra

## Slide 31
Chart: SIMSEE PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
Chart: Costo marginal vs variables y falla
 | 1
 | 1
 | 1

## Slide 32: Ídem anterior pero sin rio Negro

## Slide 34: MENSUAL

## Slide 35: Mensual con PTA a pleno en la primer semana, aportes en SG con 90 % de confianza sin 5° ni 6° de CB

## Slide 36: Programa de generación de la semana 19/15:
36
08/05/2015
36

## Slide 37: Programa semanal (jueves)

## Slide 38: Programa semanal

## Slide 39: Programa semanal

## Slide 40: Programa de principales trabajos en la red